## Slide 1
地層処分って何だろう？ ジオ・サーチゲーム
取扱説明書

## Slide 2
本教材の利用にあたって
昨今、わが国でも持続可能な社会の構築についての認識が高まっています。そのような中、変化が激しく、予測しがたい社会を生き抜くために、生徒には変化を前向きに受け止めるとともに、人間ならではの感性を働かせて、社会や人生をより豊かなものにしていくことが期待されています。そのためには、知識や技能に加え、未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力や、学んだことを人生や社会に活かす力や人間性を育むことが重要です。
エネルギー問題を考える際も、このような力が不可欠です。日本では、エネルギー安全保障の観点から、特定のエネルギーに依存するのではなく、バランスのとれたエネルギーミックスを目指しています。しかし、どの資源・発電方法にもメリット・デメリットがあります。本ゲームでは、原子力発電に伴って排出される高レベル放射性物質の地層処分を扱いますが、これは将来に向けて避けて通ることのできない、世代を越えて取り組むべき課題です。
そこで、本ゲームは、この問題について考えることで、冒頭のような力を育むことができるように作成しました。ゲームを進めるうえで、各教科の学びだけでなく、様々な教科で学んだ見方・考え方を関連付け、自分なりに問題を見出し、答えを導き出すことが必要となっています。また、班で取り組むことにより、「自分ならどうするか」という視点を持ちながら、自分とは異なる意見を持つ他者と議論することも求められます。
本ゲームを活用していただくことにより、生徒が高レベル放射性廃棄物の地層処分をめぐる問題を知り、自分事として考えるきっかけとなることを願っております。また、エネルギー問題全体や持続可能な社会の構築について思いを馳せ、課題に向き合って解決しようとする力を培う一助となれば幸いです。
ボードゲームの特徴
「ゲーム」という名称を用いながらも、ゲーム性を極力排し、授業で使っていただくにふさわしいものとなるよう心掛けました。所要時間については、導入を10分、実践を25分、振り返りを10分と想定し、全体として1時限でできるように設計しています。
ボードゲームの要素と学習のポイント
各班には、どの市町村で地層処分を受け入れるか決定する役割が与えられます。各市長村を身近なものとして考え、議論することがポイントです。
地層処分に関する基礎知識をボードのマスに記載された内容から学ぶとともに、架空の市町村の調査を行い、処分地に適しているかどうか議論します。
このゲームは、生徒たちが議論し、各班で結論を導き出すことを通して、個人の考え方を拘束することなく、地層処分をめぐる問題を自分のこととして捉え、考えていただくことを目的にしています。
なお、本ゲームが理科の授業で使用されることも想定し、クイズカードには理科の授業で取り扱われる内容も盛り込んでおります。

## Slide 3
ゲームの構成物と事前準備
ボード
生徒4名程度を1班とし、ゲームを配布してください。
クイズカード（26枚）
クイズカードはよく混ぜてからボード本体の付近に置いてください。
このとき、生徒が裏面の情報を見ないよう気をつけてください。
調査カード（7枚×6か所）
番号順に重ねてボードゲーム本体の 各カード置き場に置いてください。
このとき、生徒が裏面の情報を見ないよう気をつけてください。
コマ・サイコロ（各１個ずつ）
コマはボードゲーム本体のスタートの位置に置いてください。
ポイント（60枚、60ポイント分）
ゲーム中に獲得したり、調査カードをめくるために消費したりします。最初に10ポイント分を手元に置くように指示してください。
クイズ解答カード（26枚）
生徒がクイズの解答を確認する際に使用します。正解の書かれた面を伏せてボードゲーム本体とは別の机等に並べてください。
各箱に入っているもの（各班に１箱）
先生方に取り扱っていただくもの（各クラスに1セット）
取扱説明書
本書です。
生徒用説明書（1枚）
生徒用に進め方を解説したものです。
説明用スライド
ホームページからダウンロードし、
必要に応じてご活用ください。
ゲーム到着時に、構成物がすべてそろっていることをご確認いただくとともに、ご返却いただく際にも同様にご確認いただきますようお願いいたします。
NUMOが作成しております中学生向け基本教材「高レベル放射性廃棄物について考えよう」などをご活用いただき、あらかじめ高レベル放射性廃棄物等への知識を付与していただければ一層効果的な授業になると考えております。
教材については、ご要望に応じて郵送させていただきます。
ダウンロードするもの

## Slide 4
ゲームの流れ
生徒は、架空の県の県議会議員となり、議論のうえ、県内のどの市町村で地層処分を受け入れるか、議会として決定します。
生徒たちは、全15ターンの間にサイコロを振ってコマを進め、クイズに答えるなどしてポイントを獲得するとともに、そのポイントを消費して調査カードをめくり、各市町村の情報を集めます。
必要に応じ、生徒用説明書を生徒に渡してご活用ください。
ゲームの設定と進め方
①コマを進める
②調査カードをめくる
※ ②は、行っても行わなくても構いません。
①コマを進める
サイコロを振って、出た目の数だけボード上のコマを進めます。
コマが止まったマスの指示に従い、ポイントを獲得あるいは失います。
それぞれのターンで1分程度時間を測り、各班が同時に進行するようご配慮ください。
また、クイズのマスに止まった班には、答えが正解かどうか、事前に準備したクイズ解答カードをめくり確認するようご指示ください。クイズに正解した場合、3ポイント得ることができます。
手持ちのポイントを消費して、 市町村の調査カード
をめくり、情報を収集します。
調査カードを1枚めくるには、1ポイントが必要です。
1ターンでめくることができるのは、1つの市町村の
調査カードのみで、3枚までです。（一度に、複数の
市町村をめくることはできません。）
なお、各市町村のカードは7枚ずつ設定されています。
15ターン終了後に、班全体で架空の県議会として議論し、調査カードをめくった市町村の中で地層処分に適していると考えられる市町村を1か所、処分地として決定します。
その後、班ごとに、処分地として選んだ市町村と、その理由を発表させてください。
本ゲームでは、調査カードを取得するにつれて、ボード上に記載されている内容だけでは判断できない情報も現れます。このような情報については、同じ班の中で議論させたり、先生から補助知識を付与していただけますと幸いです。
その際、本取扱説明書の最後に調査カードの解説を記載しておりますので、ご参考になさってください。
ゲームの進行に関して
各ターンでできること
②調査カードをめくる
処分地決定とゲームの終わり方
カード1枚
=
処分地選定

## Slide 5
ゲーム後の振り返りについて
ゲームでは、各班が架空の県議会となり、どの市町村で地層処分を受け入れるか決定することにしています。しかし、議論の結果「地層処分を受け入れない」という結論に至ることもありえます。その場合、その結論を尊重していただいたうえ理由を発表していただくとともに、「受け入れる他の自治体の判断を尊重するか」という内容に発展させていただければ幸いです。
地層処分を受け入れないこととする結論について
振り返りの際にお話しいただく事項について
本ゲームは、地層処分に関する事前の知識がなく取り組んでも、成果が得られるように工夫しています。知識がない状態で取り組んだ場合は、振り返りで「なぜ地層処分の問題を考えなければならないのか」ということに触れていただければ幸いです。
お話しいただく内容としては、次のようなことが考えられます。
・日本の一次エネルギー自給率は極めて低いこと（エネルギー資源の大半を輸入に頼っている）
（参考；主要国の一次エネルギー自給率 2018年）
※資源エネルギー庁ホームページより作成
・このため、燃料を繰り返し使う核燃料サイクルの考え方が登場し、原子力発電が行われていること（ただし、核燃料サイクルはまだ確立していない）
・過去の原子力発電から発生した使用済燃料は、今後の原子力発電所の稼働状況に関わらず処理または処分する必要があること
・使用済燃料をリサイクルしたあとに残る高レベル放射性廃棄物は、放射能が十分に低くなるまでの数万年以上の間、人間の生活環境から隔離する必要があること（地層処分はそれが可能）
このほか、振り返りでお話しいただく事項として次のようなことを想定しています。
・各班の結論に至る過程に、考慮すべき事項が漏れていないか
・他の県の自治体が受け入れを表明した場合、その判断を尊重するか、反対するか
・地層処分以外に、これまでどのような方法が検討されてきたか（宇宙処分、海洋投棄、
氷床処分、地上での長期管理）
・地層処分によらないとすれば、どのような方法を
とるべきか
日本 | ノルウェー | 豪州 | カナダ | アメリカ | イギリス | フランス | ドイツ
11.8% | 700.3% | 320.0% | 175.8% | 97.7% | 70.4% | 55.1% | 37.4%
各市町村の調査カードには、処分地として好ましい情報とそうでない情報のほか、各市町村が身近に感じられるよう、あえて地層処分とは関係のない情報を混在させています。各情報の解説を、クイズ解答カードの解説とともに次ページ以降に記載しておりますので、議論への補助や振り返りにご活用ください。
また、この教材では、「水森町」「山ﾉ中市」「大港市」が地層処分に適していると判断できるようになっています。そのうえで結論はひとつではなく、議論するうえで生徒一人ひとりが自らの考え方に立って意見を述べられるよう、3か所にそれぞれ長所、短所を設定しています。生徒個人の価値判断を尊重し、議論を促進していただければ幸いです。
調査カードの内容等について
地層
処分
300m以上
宇宙
処分
海洋
投棄
氷床
処分
長期
管理
地層が本来もっている閉じ込める性質を利用
発射技術等の信頼性に問題
ロンドン条約により禁止
南極条約により禁止
人間による恒久的な管理が困難
海 洋
海洋底
氷床
岩盤

## Slide 6
調査カードの解説
① 海泉村 | ② 水森町 | ③ 山ノ中市
小さな島で、どこへ行くにも港から近い | 大きな湖があり、陸地が少ない | 山に囲まれ、市外へ行くには山道しかない
⇒沿岸から20kmを目安にした範囲は 輸送面で好ましい | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない （地上施設の建設には1～2㎢あればよ く、現在の地方自治体はこれ以上の 面積を有している） | ⇒好ましくないわけではないが、道 路建設のコスト等が相対的なマイ ナス要因となりうる。総合的に他 地点と比較する際の議論対象
ウミガメが産卵に来る場所として有名 | 湖でとれる魚が特産品 | 特産品のりんごが全国的に有名
⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない
隆起が激しく、独特の景色が撮影スポットとして有名 | 地下水の量が非常に多い | 山崩れが繰り返し起こっている
⇒埋設後の長期に、著しい隆起と侵食 によって、処分場が地表に接近する ことを避ける必要ある ∴好ましくない特性 | ⇒現在の土木技術により湧水には十分 対応できる | ⇒操業中は地上施設が山崩れにより 破壊されないようにする必要があ る ∴法面補強等により対応できると考えられるが、対応コストと災害リスクは総合的に他地点と比較する際の議論対象
周辺の海はホエールウォッチングができる | 大型のカブトムシやクワガタムシがよく見つかる | 戦国時代の山城跡が多く残っている
⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない
大きな活断層が見つかった | 地下水の水質は中性 | 活断層は見つからなかった
⇒処分場の破壊、断層のずれに伴う透 水性の増加により閉じ込め機能が失 われないよう活断層の周辺を避ける ∴避けるべき特性 | ⇒地下水がpH4.8未満である場合等は、 緩衝材の変質やガラス固化体の溶解 速度の促進などをもたらす ∴地下水は中性なので問題はない | ⇒処分場の破壊、断層のずれに伴う 透水性の増加により閉じ込め機能 が失われないよう、活断層の周辺 を避ける ∴見つからなかったので問題はない
地下の地盤を調べたら、非常に硬かった | 活断層は見つからなかった | 地下水の性質は中性
⇒更新世中期（約78万年前）以降の地 層はまだ柔らかく、地表から300ｍ以 上深くまで分布している範囲は避け る必要がある ∴非常に硬いので問題はない | ⇒処分場の破壊、断層のずれに伴う透 水性の増加により閉じ込め機能が失 われないよう活断層の周辺を避ける ∴見つからなかったので問題はない | ⇒地下水がpH4.8未満である場合等は 緩衝材の変質やガラス固化体の溶解 速度の促進などをもたらす ∴地下水は中性なので問題はない
地下水の水質は中性 | 地下の地盤を調べたら、非常に硬かった | 地下の地盤を調べたら、非常に硬かった
⇒地下水がpH4.8未満である場合等は、 緩衝材の変質やガラス固化体の溶解 速度の促進などをもたらす ∴地下水は中性なので問題はない | ⇒更新世中期（約78万年前）以降の 地層はまだ柔らかく、地表から300 ｍ以上深くまで分布している範囲 は避ける必要がある ∴非常に硬いので問題はない | ⇒更新世中期（約78万年前）以降の 地層はまだ柔らかく、地表から300 ｍ以上深くまで分布している範は 避ける必要がある ∴非常に硬いので問題はない
∴好ましくない
∴好ましい
∴好ましい

## Slide 7
調査カードの解説
④化石村 | ⑤川近町 | ⑥大港市
村はずれに火山がある | 川の河口近辺にあり、町の半分は三角洲の中にある | 大型船が停泊できる港がある
⇒マグマが処分場に貫入することを避 けなくてはならない。第四紀（約260 万年前～現在）に活動した火山の中 心から15kmの範囲は好ましくない特 性があると推定される ∴好ましくない特性 | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない（洪水の可能性等は別途検討） | ⇒沿岸から20kmを目安にした範囲は 輸送面で好ましい ∴沿岸に面している点で好ましく、大型船が停泊できる港を建設できる点は相対的なプラス要因となる。総合的に他地点と比較する際の議論対象
草食恐竜の化石がよく見つかっている | 田んぼが多く、米の生産量が多い | 工業地域であり、たくさんの工場がある
⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない
江戸時代の噴火による火砕流の跡が残っている | 繰り返し洪水の被害にあっている | 過去に津波の被害を受けたことがある
⇒操業中の火砕流による影響を避ける ため、過去1万年以内に火砕流等が分 布しているところを避ける（操業中 の発生を考慮） ∴避けるべき特性 | ⇒操業中は地上施設が洪水により破壊 されないようにする必要がある ∴標高の高いところへの立地や防水扉等により対応できると考えられるが、対応コストと災害リスクは総合的に他地点と比較する際の議論対象 | ⇒操業中は地上施設が津波により破壊 されないようにする必要がある ∴標高の高いところへの立地や防潮堤、防水扉等により対応できると考えられるが、対応コストと災害リスクは総合的に他地点と比較する際の議論対象。 なお、閉鎖後は津波の影響はない
金や銀の鉱石がとれる | きれいな湧水と米を使った日本酒が有名 | 土地の大部分は埋め立て地
⇒地下資源は将来採掘される可能性が あり、その存在は好ましくない ∴好ましくない特性 | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない | ⇒地層処分地としての適性には関係 ない（埋立ての深さは数十mと考え られる）
地下水の水質は酸性 | 地下水の水質は中性 | 何度となく地震の被害にあっている
⇒地下水がpH4.8未満である場合等は、 緩衝材の変質やガラス固化体の溶解 速度の促進などをもたらす ∴好ましくない特性 | ⇒地下水がpH4.8未満である場合等は、 緩衝材の変質やガラス固化体の溶解 速度の促進などをもたらす ∴地下水は中性なので問題はない | ⇒地下の揺れは地表の1/3～1/5程度 であり、耐震設計を厳密にすること で対応できると考えられるが、対応 コストと災害リスクは総合的に他地 点と比較する際の議論対象
大きな活断層が見つかった | 地下の地盤を調べたら、 軟弱な（柔らかい）ものだった | 活断層は見つからなかった
⇒処分場の破壊、断層のずれに伴う透 水性の増加により閉じ込め機能が失 われないよう活断層の周辺を避ける ∴避けるべき特性 | ⇒更新世中期（約78万年前）以降の地 層はまだ柔らかく、地表から300ｍ 以上深くまで分布している範囲は避 ける必要がある ∴避けるべき特性 | ⇒処分場の破壊、断層のずれに伴う透 水性の増加により閉じ込め機能が失 われないよう活断層の周辺を避ける ∴見つからなかったので問題はない
地下の温度が非常に高い | 地下から大きな石炭層が見つかった | 地下の温度は特に高くなかった
⇒地温が高く、高レベル放射性廃棄物 の発熱とあわせて緩衝材の温度が 100℃以上になる場合、緩衝材に悪い 影響が生じる恐れがある ∴温度にもよるが、避けるべき特性 | ⇒地下資源は将来採掘される可能性が あり、その存在は好ましくない ∴避けるべき特性 | ⇒地温が高く、高レベル放射性廃棄物 の発熱とあわせて緩衝材の温度が 100℃以上になる場合、緩衝材に悪 い影響が生じる恐れがある ∴特に高くないので問題はない
∴好ましくない
∴好ましい
∴好ましくない

## Slide 8
クイズ解答カードの解説
酸素が少ない場所ではものが腐食しにくく、地下水の流れが遅い場所ではものが移動しにくいため、地下には「物質を閉じ込める」性質があると考えています。
ガラス固化体が処分される地下深くの一般的な特徴として、正しくないものは？
A. 人間が入れないほど高温である 正解
B. 酸素が少ない
C. 地下水の流れが遅い
ベントナイトは猫砂のほか、人工池の止水や洗顔料など身近なものにも使われています。
ベントナイトに関する説明として、正しくないものは？
A. 主成分がガラスでできている 正解
B. 猫砂にも使われている
C. 放射性物質を吸着する性質がある
網目状の構造の中に放射性物質を取り込むため、ガラスが割れても放射性物質だけが溶け出すことはありません。
ガラスの特徴として、正しいものは？
A. 水に良く溶ける
B. 網目状の構造をしている 正解
C. お湯に良く溶ける
プルトニウムを利用した発電方法（プルサーマル発電）の技術もありますが、2019年現在、日本で商用稼働している原子力発電所はすべてウランを燃料としたものです。
なお、原子力発電所で使われているウラン燃料の一部は運転中にプルトニウムに変わり、そのプルトニウムが核分裂するときに発生する熱も発電に役立っています。
原子力発電の燃料として、正しいものは？
A. メタン
B. ウラン 正解
C. 石炭
1962年：処分方針の検討開始
1976年：原子力委員会が地層処分を基本方針とする
1999年：日本において地層処分が可能なことを示す報告書が出る
2000年：ＮＵＭＯ設立
日本が高レベル放射性廃棄物の処分方法の検討を始めたのはいつ？
A. 原子力発電が始まった1966年（商業炉運転開始）よりも前 正解
B. ロンドン条約で海洋投棄が禁止された1975年
C. NUMOが設立された2000年
地層処分のほか、高レベル放射性廃棄物を宇宙へ廃棄する（宇宙処分）、海に捨てる（海洋投棄）、南極大陸の氷の下に埋める（氷床処分）が考えられてきましたが、地下深くの「物質を閉じ込める性質」を利用した地層処分が国際的な共通認識となっています。
地層処分の他に検討されてきた処分方法として、正しくないものは？
A. 宇宙処分
B. 海洋投棄
C. 産廃処理 正解
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

## Slide 9
クイズ解答カードの解説
・ガリレオ：天文学者、地動説、天体観測用望遠鏡の発明などをした人。
・レントゲン：放射線の一種であるエックス線を発見した人。
・キュリー：放射性物質であるラジウム、ポロニウムを発見した人。
放射線の研究をしていない人は？
A. ガリレオ 正解
B. レントゲン
C. キュリー
アルファ線、ベータ線の発見者はラザフォード。
ガンマ線の発見者はヴィラール（名付け親はラザフォード）。
エックス線は、未知という意味を表す「X（エックス）」から名付けられた。
レントゲン博士が発見したものは？
A. ベータ線
B. アルファ線
C. エックス線 正解
火山が形成されるメカニズム
①海水を吸った海側のプレートが陸側のプレートの下にもぐりこむ。
②海側のプレートから出てきた水がマントルを融かす。
③融けたマントルの一部が上昇してマグマが形成される。
火山の形成に関わる事象として、正しいものは？
A. 微生物の活動
B. プレートの沈み込み 正解
C. 鉱物資源の存在
岩石の種類
・火成岩：深成岩（地下のマグマがゆっくり冷えてできる岩石）と火山岩（噴出したマグマが冷え固
まってできる岩石）の総称。
・堆積岩：砂や泥などが堆積して、固まってできた岩石（泥岩、砂岩、礫岩、チャートなど）。
・変成岩：地下深くで圧力や温度が高くなることで、元の性質が変化した岩石。
「火成岩」の説明として正しいものは？
A. 火星から持ち帰ったいん石
B. 火山灰の別名
C. マグマが冷えてできた岩石 正解
・示相化石：地層ができた当時の環境を知る手がかりとなる化石。
・示準化石：地層ができた時代を知る手がかりとなる化石。
地層ができた当時の環境を知る手がかりとなる化石のことを何と呼ぶ？
A. 示相化石 正解
B. 示状化石
C. 示準化石
Q16
Q18
Q19
Q20
Q26